УТВЕРЖДЕНО

Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь 24.12.2013 № 30К/13

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению карточки ”Тактико-технические данные радиоэлектронного средства“ и таблицы основных технических параметров

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая инструкция устанавливает единый порядок заполнения карточки ”Тактико-технические данные радиоэлектронного средства“ (далее – карточка ТТД) и таблицы основных технических параметров (далее – таблица ВЧУ), необходимых для решения задач управления радиочастотным спектром и обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (далее – РЭС) всех назначений.

2. Поле в пределах ограничительной рамки на бланке карточки ТТД разбито горизонтальными линиями на полосы. Некоторые полосы вертикальными линиями разбиты на графы. В пределах полосы (графы) для каждого реквизита выделяется строка (место на строке), в пределах которой заносится значение этого реквизита. Выносить значение реквизита за пределы выделенного для него места не допускается. При необходимости значения реквизита могут быть вынесены на отдельный лист, прилагаемый к бланку. При этом в соответствующей зоне бланка указывают номер прилагаемого листа, а на отдельном листе – номер дополняемого пункта (таблицы) перед текстом дополнения.

3. Функционально или структурно связанные реквизиты объединены в таблицы. Каждая строка таблицы описывает одно из возможных сочетаний значений тактико-технических характеристик РЭС или информационно-справочных данных о нем.

Если значение реквизита остается неизменным для группы следующих друг за другом строк, то оно проставляется только в верхней строке. Если объем значений связанных реквизитов велик и не вмещается в пределах выделенной зоны, допускается представление значений этих реквизитов на отдельном листе (листах) в виде таблицы, указанной на бланке. При этом в соответствующей зоне бланка указывают номера прилагаемых листов.

4. При отсутствии значений отдельных реквизитов в соответствующих пунктах (графах таблиц) бланков, относящихся к этим реквизитам, обязательно проставляется прочерк.

5. Для реквизитов, помеченных на бланках знаком ((), обозначение выбирается из соответствующих (совпадающих по названию) таблиц словаря. При этом в бланк записывается текстовое значение реквизита. Допускается применять общепринятые аббревиатуры в случаях, когда текстовое значение реквизита не умещается на выделенном для него поле бланка.

Приведенные в таблицах словаря коды, как правило, используются только при вводе реквизита в базы данных и заявителем могут не заполняться.

ГЛАВА 2

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ ТТД

6. Верхняя полоса бланка разбита на три колонки.

В верхней крайней левой колонке бланка указывается регистрационный номер  и дата данной радиочастотной заявки. В третьей колонке указывается гриф секретности документа, общее количество листов и порядковый номер листа в документе.

7. Во второй (средней) колонке в пункте 1.1 раздела ”ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ“ указывается модель РЭС в соответствии с технической документацией или условное обозначение РЭС в соответствии со схемой построения сети.

7.1. В пункте 1.2 указывается тип и характер РЭС в соответствии с приложением 1. Допускается в пункте 1.2 ”Тип РЭС“ давать полное словесное описание данного РЭС либо указывать словесное описание категории РЭС (в словаре дано жирным шрифтом), дополненное при необходимости кодовым обозначением конкретного типа РЭС.

Если тип РЭС подпадает под реквизит ”Прочие типы РЭС“, ”Прочие РЭС радионавигации“ и т.п., в пункт 1.2 заносится словесное описание этого РЭС и через запятую указывается групповой код РЭС (РЭС бионавигации, RNZ; аппаратура эфирно-кабельного вешания, ВZ; транкинговая система радиосвязи, ТМSС).

7.2. В пункте 1.3 (”Назначение РЭС“) кратко характеризуют функциональное назначение и область применения РЭС. При оформлении радиочастотной заявки в ходе НИР (ОКР) на макет или установку для проведения натурного эксперимента в пункте 1.3 указывается цель экспериментальных исследований.

7.3. В пункте 1.4 ”Район использования“ указываются основные данные о районе, где предполагается использовать основную массу РЭС данного типа.

7.4. В пункте 1.5 ”Пользователь РЭС“ указываются основные пользователи РЭС.

7.5. В пункте 1.6 указывается шифр и (или) условное обозначение системы (комплекса), в состав которой входит заявляемое РЭС, если таковые имеются.

8. В разделе, озаглавленном ”2. ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)“, приводятся данные о запрашиваемых полосах частот, обобщенные по всем радиопередающим и по всем радиоприемным устройствам, входящим в состав РЭС.

Частоты, используемые радиопередающими устройствами, образуют полосы частот ПРД, а частоты, используемые радиоприемными устройствами, образуют полосы частот ПРМ.

Диапазоны (полосы) частот ПРД и ПРМ описываются их крайними (минимальной и максимальной) частотами соответствующих диапазонов, которые определяются следующим образом:

если в состав РЭС входит один радиопередатчик и (или) радиоприемник, все полосы, запрашиваемые для радиопередатчика и описываемые своими крайними рабочими частотами (нижним и верхним пределами), находят минимальный из нижних и максимальный из верхних пределов и заносят их в таблицу 2 как минимальную и максимальную частоту полосы ПРД. Нижняя частота полосы отличается от нижней рабочей частоты на величину половины необходимой ширины полосы излучения, рассчитанной при заполнении пункта 4.4 ”Класс излучения“, а верхняя граница соответственно выше верхней рабочей частоты на половину этой величины;

при нескольких радиопередатчиках (радиоприемниках) полученные в результате полосы частот упорядочиваются по возрастанию минимальных граничных частот и заносятся в таблицу, присваивая полосам ПРД нечетные, а полосам ПРМ четные номера.

9. В следующем разделе, озаглавленном ”3. СОСТАВ и ТТХ“, приводятся данные о составе, структуре, функциональных связях и тактико-технических характеристиках РЭС в различных режимах его работы. В заглавной строке в п.п. 3.1 – 3.3 в соответствии со структурной схемой перечисляют номера, присвоенные радиопередатчикам (п. 3.1), радиоприемникам (п. 3.2) и антеннам (п. 3.3), входящим в состав РЭС.

Если в состав РЭС входят два и более радиопередатчика и (или) радиоприемника, заполнение этой части бланка начинается с изображения на отдельном листе структурной схемы РЭС.

Радиопередатчики, радиоприемники и антенны, входящие в состав РЭС, нумеруются (радиопередатчики – нечетными номерами, радиоприемники – четными, антенны – последовательными номерами, которые могут предваряться буквой А). На структурной схеме отображаются внутренние и внешние функциональные связи РЭС с указанием номера используемого поддиапазона (полосы) частот, а также условных обозначений и (или) шифров внешних корреспондентов. В пункте 3.4. ”Схема построения сети см. лист (“ указывается номер листа дополнений, на котором дана блок-схема заявляемого РЭС (системы).

9.1. В пункте 3.5 указываются номера режимов работы РЭС (основной режим работы РЭС должен иметь первый номер; последовательность нумерации остальных режимов произвольная), а в пункте 3.6. ”Краткая характеристика режима, тип передачи“ записывается их словесное определение. Режимы образуются путем расчленения процесса работы РЭС по решаемым функциональным задачам с неизменным алгоритмом функционирования.

Присвоенные номера режимов работы РЭС переносятся в колонку 3.5 таблицы 4 раздела ”Характеристики радиопередатчика“, таблицы 5 раздела ”Характеристики радиоприемника“ и таблицы 6 раздела ”Характеристики антенны“.

9.2. В колонке 3.7 указывается номер полосы частот, в которой работает РЭС в данном режиме.

9.3. В колонках 3.8 –3.11 применительно к различным режимам работы РЭС описываются функциональные связи радиопередатчиков, радиоприемников и антенн между собой (внутренние связи), а также их функциональные связи с другими РЭС (внешние связи).

Если в описываемом режиме в составе РЭС функционирует радиопередатчик (радиоприемник), функционально не связанный с другими внешними РЭС, то в соответствии со структурной схемой, прилагаемой к пунктам 3.1 – 3.3, в колонке 3.8 указывается номер радиопередатчика и радиоприемника, в колонке 3.9 – номер антенны, с которой он работает, а в колонках 3.10, 3.11 – номер антенны и номер радиоприемника (радиопередатчика), входящих в состав данного РЭС, с которым он функционально связан.

В случае сложной системы к бланку карточки ТТД прилагается графическая структурная  схема РЭС (системы).

К карточке ТТД на бортовую аппаратуру ИСЗ прилагаются рисунки зон обслуживания ИСЗ с указанием контуров и коэффициентов усиления антенн на прием и передачу, наименований соответствующих лучей ИСЗ.

9.4. В колонке 3.12 указываются общие тактико-технические характеристики РЭС, определяющие его функциональные возможности в описываемом режиме работы, а также тактические характеристики РЭС, оговоренные техническим заданием на разработку, техническим описанием или техническими условиями. Для радиопередающих устройств спутниковых систем указывается максимальное и через дробь минимальное значение эквивалентной изотропно-излучаемой мощности (ЭИИМ) на несущую.

В листе дополнений для земных станций спутниковой связи независимо от типа службы дополнительно указываются мощность и максимальная спектральная плотность мощности на несущую ИСЗ в режиме ретрансляции сигналов этих земных станций, а также наименование соответствующих приемных и передающих лучей ИСЗ и коэффициенты усиления антенн ИСЗ этих лучей.

10. В заголовке раздела 4 бланка после слов ”ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОПЕРЕДАТЧИКА №  ” указывается номер радиопередатчика из пункта 3.1, к которому относятся указанные в разделе технические характеристики.

10.1. В нижней части бланка в пункте 4.1 ”Рабочие частоты (номиналы или формула их получения)“ указывается номинал минимальной рабочей частоты и далее в порядке возрастания следующие номиналы рабочих частот либо после номинала минимальной рабочей частоты вписывают формулу образования последующих рабочих частот, в которой указывается величина и размерность шага сетки и количество шагов, образующих весь спектр рабочих частот – N. В случае РЭС с несколькими стволами каналов в формулу добавляются величина и размерность разноса между стволами и количество шагов – М. После формулы указывается, как меняются значения величин N и М.

10.2. В пункте 4.2 указывается величина и размерность шага сетки частот.

10.3. В пункте 4.3 указываются тип перестройки частоты (дискретная, плавная, без перестройки) и метод перестройки (ручная, адаптивная, программная). В случае специальных способов автоматизированной или автоматической перестройки частоты в системе на листе дополнений указываются основные характеристики системы перестройки частоты.

10.4. В таблице колонки 4.4 – 4.14 дается описание работы радиопередатчика в тех режимах работы РЭС, в которых он используется. В колонке 4.4 указывается полное условное обозначение класса излучения в соответствии с Регламентом радиосвязи.

10.5. В колонке 4.5 дается краткая словесная характеристика класса излучения. Кроме того, на отдельных листах даются при необходимости пояснения о структуре сигналов, уточняются характер передаваемых сообщений и способ формирования излучаемого сигнала.

10.6. В колонке 4.6 указывается номер ПлЧ, присвоенный в 
пункте 2.1. В колонках 4.7 и 4.8 указывается ширина полосы излучения (ШПИ) на уровнях -3 дБ и -30 дБ относительно нулевого уровня, а в колонке 4.9 ШПИ на уровне X дБ (Рекомендуемый уровень Х= -(60–90) дБ).

При этом значение уровня X, определяемое действующими нормативными документами, приводится в той же графе за дробной чертой после ширины полосы излучения. Если проводимые данные относятся к одному уровню X и его значение вписывается в заголовок колонки 4.7 – 4.9, тогда после значения ШПИ дробная черта и указание уровня не ставятся.

10.7. Колонки 4.7 – 4.9 заполняются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией на данный тип РЭС. В частности, для уровня Х= -90 дБ ширина полосы излучения указывается, если она предусмотрена в ТЗ (ТУ) на данное РЭС.

В случае, когда предусматриваются требования по ширине полосы излучения на уровнях, отличных от заданных в таблице в пунктах 4.7 – 4.9, параметры РЭС по внеполосным излучениям должны быть приведены на листе дополнений в виде графического изображения ограничительной линии спектра.

10.8. В колонке 4.10 указывается вид мощности в соответствии с приложением 2. Далее указывается в дБВт минимальное (колонка 4.11) и максимальное (колонка 4.12) значение мощности излучения. Для РЭС с нерегулируемой мощностью излучения ее значение указывается в колонке 4.12, а в 4.11 ставится прочерк. Если мощность регулируется дискретно или плавно, в колонке 4.11 указывается значение минимальной мощности, а в лист дополнений вносятся необходимые пояснения.

10.9. В колонке 4.13 указывается максимальная спектральная плотность мощности излучения, если ее величина оговаривается техническим заданием или техническими условиями на РЭС. Обязательно заполнение графы 4.13 для РЭС космических (спутниковых) систем.

10.10. В колонке 4.14 приводят параметры модуляции, необходимые для расчета ширины необходимой полосы частот по действующей нормативно-технической документации (нормы ГКРЧ, ГОСТ), а также уточняющие спектральные, мощностные и временные характеристики излучения. В случае импульсной мощности необходимо в колонке 4.14 указать параметры импульса, скважность.

10.11. При заполнении пунктов, относящихся к нежелательным излучениям, в пункте 4.15 тип выходного прибора указывается в соответствии с приложением 2. В пункте 4.16 указывается относительная нестабильность частоты радиопередатчика.

Далее указывается в децибелах относительный уровень побочных излучений на гармониках до 3fр включительно (пункт 4.17) и выше 3fр (пункт 4.18), а также относительный уровень побочных излучений остальных видов побочных излучений (пункт 4.19) и уровень шумового излучения (пункт 4.20).

11. В заголовке раздела 5 бланка после слов ”ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА №  “ указывается номер радиоприемника из 
пункта 3.2, к которому относятся указанные в разделе технические характеристики радиоприемника.

11.1. В пункте 5.1 указывается тип радиоприемника в соответствии со словарем  приложения 2. Если в пункте 5.1 ”Тип приемника“ указывается ”Другие типы ПРМ“, то на отдельном листе приводят блок-схему радиоприемника и пояснения принципов его построения и функционирования. Номера дополнительных листов указываются вверху раздела 5.

11.2. Пункты 5.2 и 5.3 заполняют так же, как аналогичные пункты для радиопередатчика.

11.3. В таблице для каждого режима работы РЭС в колонке 5.4 указывается условное обозначение классов принимаемых сигналов в соответствии с приложением 3. В пункте 5.5 указывается номер ПлЧ, присвоенный в пункте 2.1, в подзаголовке ”Чувствительность в...“ указывается размерность чисел, помещаемых в колонках 5.6 и 5.7, где указывается пороговая чувствительность радиоприемника (колонка 5.6) и реальная чувствительность радиоприемника (колонка 5.7).

11.4. В пунктах 5.8 и 5.9 указывается защитное отношение, т.е. отношение мощности сигнала к мощности помехи на входе радиоприемника в основной полосе, при котором обеспечивается требуемое качество функционирования РЭС для типовых помех: шумовой, гармонической или структурной. В пункте 5.8 указывается тип помехи, к которой относится защитное отношение.

11.5. В пунктах 5.10, 5.11 указывается  полоса  пропускания  УВЧ на уровнях -3 дБ и -30 дБ, а в пункте 5.12 по уровню X дБ (как правило, указывается значение полосы пропускания УВЧ по уровню -60 дБ). В подзаголовке к этим колонкам ”Полоса пропускания УВЧ ( Гц на уровне“ вписывается размерность полосы пропускания (к, М, Г). Для радиоприемников, не содержащих УВЧ, в пунктах 5.10 – 5.12 указываются соответствующие полосы пропускания радиочастотной части радиоприемника. В правой стороне таблицы, относящейся к УПЧ, приводятся номера гетеродинов с указанием вида их настройки (верхняя или нижняя, пункт 5.13). В пункте 5.14 указывается соответственно значение промежуточных частот.

11.6. В пунктах 5.15 и 5.16 приводится ширина полосы пропускания УПЧ на уровнях -3 дБ и -30 дБ, а в пункте 5.17 на уровне X дБ (как правило, указывается значение полосы пропускания УПЧ по уровню -60 дБ) – соответственно для ПЧ1 и ПЧ2, а в подзаголовке указывается размерность полосы пропускания. В подзаголовке к этим колонкам ”Полоса пропускания УПЧ ( Гц на уровне“ вписывается размерность полосы пропускания (к, М, Г). В пункте 5.18 указывается относительная нестабильность частоты гетеродина.

11.7. В части характеристик восприимчивости радиоприемника в пунктах 5.19 и 5.20 указывается избирательность радиоприемника по соседнему и зеркальному каналу приема соответственно. В пункте 5.21 указывается избирательность радиоприемника по другим побочным каналам приема. В пункте 5.22 указывается избирательность радиоприемника (динамический диапазон и через запятую уровень восприимчивости) по блокированию или по перекрестным искажениям, указав через дробь букву ”б“ или ”п“ соответственно, а в пункте 5.23 избирательность радиоприемника по  интермодуляции.

11.8. Эквивалентная шумовая температура приемника указывается в пункте 5.24, в пункте 5.25 – допустимое увеличение эквивалентной шумовой температуры для РЭС, входящих в состав космических систем.

12. В таблице, описывающей характеристики антенны, могут содержаться данные о нескольких антеннах. В графе ”Номер антенны“ указывают номер антенны из пункта 3.3, к которому относятся указанные в разделе технические характеристики антенны. В пункте 6.1 указывается назначение антенны, а в пункте 6.2 приводится тип антенны в соответствии с приложением 2. В случае, если тип антенны относится к категории ”Другие типы антенн“ или ”Специальные конструкции“, в карточку кроме номера кода (900, 910) вносится краткое словесное пояснение.

12.1. В пункте 6.3 указываются величины основных геометрических размеров антенны описываемого типа.

12.2. В остальных графах таблицы 6 приводятся описание структуры и характеристики диаграммы направленности антенны (ДНА) в широкой полосе частот для различных режимов функционирования РЭС. Номер режима при этом указывается в графе 3.5. Затем последовательно описываются характеристики каждого луча ДНА, в пункте 6.4 указывается наименование луча (основной, зональный и т.п.) и при необходимости его номер (например, зональный № 1, зональный № 2 и т.п.).

12.3. В пункте 6.5 указывается положение луча в пространстве или в одной из плоскостей, если оно неизменное. При этом указывается:

для антенн стационарных наземных РЭС с фиксированным положением луча – его направление в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

для антенн стационарных РЭС и подвижных наземных РЭС, положение луча которых неизменно в одной из плоскостей, – это положение;

для антенн, устанавливаемых на геостационарных ИСЗ, – координаты точки прицеливания луча;

для антенн, устанавливаемых на высокоэллиптических ИСЗ, – район прицеливания для основного и сопряженного витка;

для антенн, устанавливаемых на негеостационарных ИСЗ, с другими типами орбит, – угловое отклонение луча от направления в подспутниковую точку.

При необходимости в пояснительной записке к карточке ТТД положение луча в пространстве описывается более подробно.

Далее описывается диаграмма направленности антенны для различных режимов работы РЭС, применительно к частоте, указываемой в пункте 6.6, на которой проведены (будут проведены) измерения. При описании диаграммы направленности антенны для перечисленных в пункте 6.6 частот указывается коэффициент усиления (пункт 6.7), а также ширина луча ДНА на уровне -3 дБ в горизонтальной (пункт 6.8) и вертикальной (пункт 6.9) плоскостях.

12.4. В пунктах 6.10 и 6.11 указываются границы сектора углов и максимальный уровень боковых лепестков ДНА в данном секторе. При этом сектор углов указывается относительно максимума ДНА. Для стационарных РЭС, положение луча которых строго зафиксировано и известно, в пункте 6.10 указываются абсолютные границы сектора углов.

12.5. В пункте 6.12 указывается угловая точность наведения антенны, а в 6.13 – зона обслуживания.

Для антенн космической станции дается ссылка на рисунок зоны обслуживания ИСЗ, а для антенн земных станций – направление на ИСЗ (азимут и угол места).

В случае, когда в описываемом режиме антенна используется как приемопередающая, характеристики ДНА записываются в таблице в двух строках. При этом в верхней строке указываются характеристики ДНА при работе антенны на передачу, а в нижней – на прием.

Более полная информация о диаграмме направленности антенны в графической, табличной или аналитической формах в случае необходимости приводится на отдельных листах.

13. В разделе 7 в пункте 7.1 в соответствии с приложением 2 указывается тип фидера, в пункте 7.2 – критическая частота АФТ. В пункте 7.3 указывается величина и размерность волнового сопротивления АФТ. В пунктах 7.4 и 7.5 указывается в дБ затухание в антенно-фидерном тракте (с учетом адаптеров) на прием и на передачу соответственно.

13.1. В пункте 7.6 в соответствии с приложением 2 указывается тип поляризации излучаемой (принимаемой) волны, а при необходимости на листе дополнений дополнительные характеристики эллипса поляризации (угол наклона и коэффициент эллиптичности соответственно) и направление вращения вектора поляризации излучаемой (принимаемой) волны (”левое“, ”правое“).

13.2. Если антенна носит уникальный характер, на отдельном листе приводят необходимые графические данные и дополнительные сведения об антенне, не укладывающиеся в структуру бланка.

14. В нижней части оборотной стороны бланка в пункте 8 указываются необходимые технические меры по обеспечению ЭМС РЭС, в том числе внутриведомственные меры, а также мероприятия, проводимые на объекте и в группировке РЭС.

15. В нижней части оборотной стороны бланка помещена таблица для реквизитов заявителя (ответственные организации).

15.1. В первой строке пункта 9.1 указываются официальные наименования организаций (предприятий) (юридических лиц) заявителя и изготовителя. Допускается применение официальной аббревиатуры (сокращенного наименования) организации (предприятия) при заполнении бланка при условии указания в тексте радиочастотной заявки полного наименования.

15.2. Во второй строке пункта 9.1 указывается почтовый адрес (город, населенный пункт) и номер телефона (факс) заявителя. Полные реквизиты адресов приводятся в заявлении.

15.3. В третьей строке пункта 9.1 указывается официальная должность и расшифровка подписи, заверенные печатью организации (предприятия).

15.4. Пункт 9.2 заполняется при наличии у заявителя соответствующих сведений.

ГЛАВА 3

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ВЧУ

16. Таблица ВЧУ разбита на две колонки.

В левой колонке бланка указаны параметры, необходимые для заполнения заявителем, в правой колонке указывается значение параметра с определенной размерностью или словесное описание характеристик ВЧУ. При отсутствии значений отдельных реквизитов в соответствующих строках таблицы ВЧУ обязательно проставляется прочерк.

16.1. В первой строке таблицы указывается центральная радиочастота, на которой работает ВЧУ или занимаемая полоса радиочастот 
в соответствии с технической документацией.

16.2. Во второй строке таблицы словесно описывается режим работы ВЧУ (импульсный, непрерывный или сочетание названных режимов).

16.3. В третьей строке таблицы приводятся значения характеристик импульсного режима работы ВЧУ с определенной размерностью в соответствии с технической документацией или полученные в результате измерений.

16.4. В четвертой строке таблицы указываются значения мощности на нагрузке в определенных режимах работы ВЧУ  в соответствии с технической документацией или полученные в результате измерений.

16.5. В пятой и шестой строках таблицы указываются значения напряжения радиопомех и напряженности поля радиопомех на центральной радиочастоте и вне занимаемой полосы радиочастот в соответствии с технической документацией или полученные в результате измерений.

16.6. В седьмой строке таблицы словесно описываются характеристики ВЧУ (тип устройства, тип выходного генерирующего или усиливающего устройства и др.) в соответствии с технической документацией.

17. При заполнении таблицы ВЧУ заявитель должен учитывать требования Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ EN 55011–2012 ”Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от промышленных научных и медицинских (ПНМ) высокочастотных устройств. Нормы и методы измерений“.